## Slide 1: Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Projekat 23 – N12
Marija Vejin BI 28/2019
Miroslav Đoćoš BI 55/2019

## Slide 2: Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Sadržaj:
Težina i problem zadatka (ideje algoritma)
Genetski algoritam
Rezultati

## Slide 3: Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Težina i problem zadatka:
img**(1/4)

## Slide 4: Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Pragovanje:

## Slide 5: Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Pragovanje:

## Slide 6: Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Detekcija ivice (Otsu, sa naknadnom dilatacijom):
Notes: Da bi se našao prag šta je dovoljno velik izvod – Otsu

## Slide 7: Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Detekcija ivice (sa dilatacijom):
- Unsharp masking
Notes: Unsharp masking – pojačavanje ivica

## Slide 8: Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Logičko množenje slika:
Prosvetljena slika
Pragovana slika
Detekcija ivice
&
Slika na osnovu koje
se odlučuje

## Slide 9
Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Uklanjanje smetnji koje su sa strane:
Mana je što se može desiti da je implant van kruga.

## Slide 10
Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Genetski algoritam:
Funkcija cene
  Formiranje jedinki
    Rangiranje
      Selekcija
        Ukrštanje
          Mutacija
            Elitizam

## Slide 11
Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Genetski algoritam:
Funkcija cene
  Formiranje jedinki
    Rangiranje
      Selekcija
        Ukrštanje
          Mutacija
            Elitizam
Ako je tačnost iznad 60%, izračunati preciznost
- U suprotnom, pomnoži tačnost sa 0.5

## Slide 12
Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Genetski algoritam:
Funkcija cene
  Formiranje jedinki
    Rangiranje
      Selekcija
        Ukrštanje
          Mutacija
            Elitizam
Čitav algoritam prethodno opisan zavisi od 7
glavnih parametara, pa tako je i jedinka formirana kao
vektor parametera celog algoritma.
U svkaoj od generacija se testira 30 jedinki.

## Slide 13
Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Genetski algoritam:
Funkcija cene
  Formiranje jedinki
    Rangiranje
      Selekcija
        Ukrštanje
          Mutacija
            Elitizam
Jedinke se rangiraju tako da je jedinka sa
najvećom preciznošču postavljena na prvo mesto
nakon čega ide silazni niz jedinki sa sve manjom
preciznošću.

## Slide 14
Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Genetski algoritam:
Funkcija cene
  Formiranje jedinki
    Rangiranje
      Selekcija
        Ukrštanje
          Mutacija
            Elitizam
Upotrebljena je rulet selekcija

## Slide 15
Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Genetski algoritam:
Funkcija cene
  Formiranje jedinki
    Rangiranje
      Selekcija
        Ukrštanje
          Mutacija
            Elitizam
Ukrštanje je izvršeno kombinacijom istog parametra
od svakog roditelja pri čemu odnos je određen pomoću
random broja.
X = R1 * r + R2 * (1 - r)

## Slide 16
Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Genetski algoritam:
Funkcija cene
  Formiranje jedinki
    Rangiranje
      Selekcija
        Ukrštanje
          Mutacija
            Elitizam
Definisane su maksimalne vrednosti za koje se može promeniti
Vrednost svakog parametra. Verovatnoća mutacije je
postavljena da bude 30% dok se intenzitet mutacije dobija
kao umnožak nasumičnog broja i maksimalne promene
za dati parameter.

## Slide 17
Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Genetski algoritam:
Funkcija cene
  Formiranje jedinki
    Rangiranje
      Selekcija
        Ukrštanje
          Mutacija
            Elitizam
Da bi se osiguralo napredovanje populacije, iz svake generacije u narednu generaciju ide 10% najboljih
jedinku iz prošle generacije.

## Slide 18
Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Genetski algoritam:
U svakoj generaciji se traži jedinka koja daje najbolju preciznost a algoritam se prekida kada
se u 10 uzastopnih generacija, najbolja preciznost ne mnenja.

## Slide 19
Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Rezultati:
Nakon dobijanja najboljih parametara iz GA, računata je tačnost, preciznost, kao i odnos procenta
Pravih pozitiva sa procentom lažnih pozitiva.

## Slide 20
Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Rezultati:
Nakon dobijanja najboljih parametara iz GA, računata je tačnost, preciznost, kao i odnos procenta
Pravih pozitiva sa procentom lažnih pozitiva.
Train skup (80% uzoraka)
Test skup (20% uzoraka)
*Treba naglasiti da su navedeni rezultati dobijeni nakon pokretanja algoritma nad jednim skupom podataka, i da se za neki drugi skup dobijaju drugačiji rezultati

## Slide 21
Otkrivanje prisustva implanta u rendgenskim snimcima
Rezultati: